## Slide 1
^
ÉTUDE ÉLECTRONIQUE

## Slide 2
COMPOSITION DU QUADRICOPTÈRE
1

## Slide 3
WHAT IS INSIDE A DRONE ?!
Le quadricoptère se compose de trois circuits électroniques :
Circuit de transmission.
Circuit de commande.
Circuit de puissance.

## Slide 4
CONTRÔLEUR DE VOL

## Slide 5
Un contrôleur de vol se comporte comme une carte mère.
Le rôle contrôleur de vol est de :
Étalonner les paramètres initiaux.
Contrôler de l’état de la batterie.
Assurer la stabilité d’aéronef.
Acquisition et exécution des commandes de l'opérateur.
Return To Home, Follow Me, Holding Position …
CONTRÔLEUR DE VOL

## Slide 6
COMMENÇONS PAR ..
LA PARTIE MATÉRIELLE !

## Slide 7
Microcontrôleur
ATmega328p
Notre contrôleur de vol se base sur le

## Slide 8
Le microcontrôleur ATmega328P est un microcontrôleur single-chip créé par Atmel, 8-bits basé sur l'architecture RISC de la famille AVR.
Caractéristiques du microcontrôleur :
Fréquence de traitement : 20 MHz max.
Flash 32 ko, EEPROM 1024 o, SRAM 2 ko.
131 instructions.
32 registres d'usage général.
23 GPIO.
Reset à la mise sous tension,
Oscillateur étalonné en interne,
Six modes veille d'économie d'énergie,
Interruptions interne et externe.

## Slide 9
Schématique
Solution YMFC

## Slide 19
Étalonnage des paramètres initiaux de gyroscope.

## Slide 20
for (cal_int = 0; cal_int < 2000 ; cal_int ++)
{
if (cal_int % 15 == 0)digitalWrite(12, !digitalRead(12));
gyro_signalen();
gyro_axis_cal[1] += gyro_axis[1];
gyro_axis_cal[2] += gyro_axis[2];
gyro_axis_cal[3] += gyro_axis[3];
}
gyro_axis_cal[1] /= 2000;
gyro_axis_cal[2] /= 2000;
gyro_axis_cal[3] /= 2000;
//Take 2000 readings for calibration.
//Change the led status.
//Read the gyro output.
//Add roll value to gyro_roll_cal.
//Add pitch value to gyro_pitch_cal.
//Add yaw value to gyro_yaw_cal.
//To get the average gyro offset, we need to :
//Divide the roll total by 2000.
//Divide the pitch total by 2000.
//Divide the yaw total by 2000.
Prenons plusieurs mesures de données venant du gyroscope afin de déterminer l’Offset de notre gyroscope.

## Slide 21
Contrôle de l’état de la batterie.

## Slide 22
battery_voltage = (analogRead(0) + 65) * 1.2317;
Enregistrer la tension de la batterie dans la variable battery_voltage.
65 est la compensation de tension pour la diode.
12,6V équivaut à 5V à l'entrée analogique A0.
12,6V équivaut à 1023 après l'ADC.
1,2317 est le rapport de 1260 / 1023.
La variable battery_voltage vaut 1050 si la tension de la batterie est de 10,5V.
if (battery_voltage < 1030 && battery_voltage > 600) digitalWrite(12, HIGH);
if (battery_voltage < 1240 && battery_voltage > 800)
{
esc_1 += esc_1 * ((1240 - battery_voltage)/(float)3500);
esc_2 += esc_2 * ((1240 - battery_voltage)/(float)3500);
esc_3 += esc_3 * ((1240 - battery_voltage)/(float)3500);
esc_4 += esc_4 * ((1240 - battery_voltage)/(float)3500);
}

## Slide 23
Battery voltage | 12.60 | 12.15 | 11.25 | 10.5 | 10 | 9.35
Throttle | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
ESC | 1200 | 1209 | 1239 | 1265 | 1282 | 1305
ESC+= ESC * ((1240 - battery_voltage)/(float)3500);

## Slide 24
Assurer la stabilité d’aéronef.
Calculer la sortie PID sur l’axe Roll pid_output_roll.
Calculer la sortie PID sur l’axe Pitch pid_output_pitch.
Calculer la sortie PID sur l’axe Yaw pid_output_yaw.
Calculer les impulsion de commande pour les quatre variateurs (ESC).

## Slide 25
pid_error_temp = gyro_roll_input - pid_roll_setpoint;
pid_i_mem_roll += pid_i_gain_roll * pid_error_temp;
if(pid_i_mem_roll > pid_max_roll)pid_i_mem_roll = pid_max_roll;
else if(pid_i_mem_roll < pid_max_roll * -1)pid_i_mem_roll = pid_max_roll * -1;
pid_output_roll = pid_p_gain_roll * pid_error_temp + pid_i_mem_roll + pid_d_gain_roll * (pid_error_temp - pid_last_roll_d_error);
if(pid_output_roll > pid_max_roll)pid_output_roll = pid_max_roll;
else if(pid_output_roll < pid_max_roll * -1)pid_output_roll = pid_max_roll * -1;
pid_last_roll_d_error = pid_error_temp;
Sous-programme pour calculer la sortie PID sur l’axe Roll.

## Slide 26
void calculate_pid_roll()
{
error = roll_input - roll_setpoint;
i_mem_roll += i_gain_roll * error;
output_roll = p_gain_roll * error + i_mem_roll + d_gain_roll * (error - last_error);
last_error = error;
}
Sous-programme pour calculer la sortie PID sur l’axe Roll.

## Slide 27
Acquisition des consignes venant
de l'opérateur.

## Slide 28
if(start == 2 && receiver_input_channel_3 < 1150 && receiver_input_channel_4 > 1950)start = 0;
pid_roll_setpoint = 0;
if(receiver_input_channel_1 > 1508)pid_roll_setpoint=(receiver_input_channel_1 - 1508)/5;
else if(receiver_input_channel_1 < 1492)pid_roll_setpoint=(receiver_input_channel_1 - 1492)/5;
pid_pitch_setpoint = 0;
if(receiver_input_channel_2 > 1508)pid_pitch_setpoint=(receiver_input_channel_2 - 1508)/5;
else if(receiver_input_channel_2 < 1492)pid_pitch_setpoint=(receiver_input_channel_2 - 1492)/5;
pid_yaw_setpoint = 0;
if(receiver_input_channel_3 > 1050)
{
if(receiver_input_channel_4 > 1508)pid_yaw_setpoint=(receiver_input_channel_4 - 1508)/5;
else if(receiver_input_channel_4 < 1492)pid_yaw_setpoint=(receiver_input_channel_4 - 1492)/5;
}
Sous-programme pour mesurer les commandes envoyées par l'opérateur.

## Slide 29
pid_roll_setpoint = 0;
if (receiver_input_channel_1 > 1508)
pid_roll_setpoint = (receiver_input_channel_1 - 1508)/5;
else if (receiver_input_channel_1 < 1492)
pid_roll_setpoint = (receiver_input_channel_1 - 1492)/5;
Sous-programme pour mesurer les commandes envoyées par l'opérateur sur l’axe Roll.

## Slide 30
Exécution des commandes moteurs.

## Slide 31
if (start == 2) {
esc_1 = throttle - pid_output_pitch + pid_output_roll - pid_output_yaw;
esc_2 = throttle + pid_output_pitch + pid_output_roll + pid_output_yaw;
esc_3 = throttle + pid_output_pitch - pid_output_roll - pid_output_yaw;
esc_4 = throttle - pid_output_pitch - pid_output_roll + pid_output_yaw;
if (battery_voltage < 1240 && battery_voltage > 800)
{
esc_1 += esc_1 * ((1240 - battery_voltage)/(float)3500);
esc_2 += esc_2 * ((1240 - battery_voltage)/(float)3500);
esc_3 += esc_3 * ((1240 - battery_voltage)/(float)3500);
esc_4 += esc_4 * ((1240 - battery_voltage)/(float)3500);
}
}
Sous-programme pour exécuter les commandes moteurs.

## Slide 32
MERCI!
Des questions?
Vous pouvez me contacter sur contact@makerlab.tn